卧龙隧道管理处视频监控平台接入设备采购项目

询

价

通

知

书

采   购   人：阿坝州交通运输局

2020年9月25日

目    录

第一章  询价邀请	- 3 -

第二章  供应商资格条件要求	- 5 -

第三章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	- 6 -

第四章  采购项目实质性要求	- 8 -

第五章  响应文件格式	- 9 -

一、法定代表人授权书	- 10 -

二、供应商基本情况表	- 11 -

三、承诺函	- 12 -

四、技术、服务要求应答表	- 14 -

五、报价表	- 15 -

第六章  评审方法	- 16 -

# 第一章  询价邀请

阿坝州交通运输局拟对卧龙隧道管理处视频监控平台接入设备采购项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：卧龙隧道管理处视频监控平台接入设备采购项目

2.采购人：阿坝州交通运输局

二、资金情况

资金来源及金额：本级预算安排 90000元。

三、采购项目简介（详见询价文件第三章）。

卧龙隧道管理处视频监控平台接入设备采购项目，最高限价90000元 。

四、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

6.1参加政府采购活动的供应商、法定代表人（负责人）、技术负责人不得具有行贿犯罪记录；

五、严禁参加本次采购活动的供应商

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制询价通知书过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价通知书中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

六、询价地点

阿坝藏族羌族自治州交通运输局

七、响应文件递交截止时间

2020年10月 11日截止。

八、联系方式

| 采购人： | 阿坝州交通运输局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 马尔康市崇列街31号 |  |  |
| 联系人： | 袁超 |  |  |
| 联系电话： | 13108379977 |  |  |

# 第二章  供应商资格条件要求

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为企业的提供有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照；投标人为事业单位的提供有效的法人证书；投标人为其他组织的提供相关证明材料；投标人为自然人的提供能身份证且具有完全民事行为能力。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 提供承诺函（见本招标文件第五章“三、承诺函”） |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 投标人为企业的提供会计师事务所出具的2018或2019年度审计报告；新成立不足1年（本项目采购公告发布之日止）企业及非企业提供承诺函。 |  |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（见本招标文件第五章“三、承诺函”） |  |
| 5 | 具有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函（见本招标文件第五章“三、承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函（见本招标文件第五章“三、承诺函”） |  |
| 7 | 授权书 | 按照招标文件格式提供。 |  |
| 8 | 失信行为记录 | 提供承诺函（见本招标文件第五章“三、承诺函”） |  |
| 9 | 是否是禁止参加政府采购活动的投标人 | 提供承诺函（见本招标文件第五章“三、承诺函”） |  |

# 第三章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

1.项目概述

卧龙隧道管理处视频监控平台接入设备采购项目，预算金额（最高限价）：90000元。

2.项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数响应 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储设备 | 1、满足eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP）本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统； 2、多路回放最大支持16路回放；解码能力6路12MP (20fps)/7路12MP (15fps)/6路8MP (30fps)/12路8MP (15fps)/7路6MP(30fps)/9路5MP(30fps)/11路5MP (25fps)/12路4MP (30fps)/18路4MP (20fps)/19路3MP (25fps)/12路1080P (60fps)/24路1080P (30fps)/36路720P (30fps)； 3、视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出，支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发； 4、网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P；硬盘接口16个，SATA3.0/SAS，单盘最大10T； 5、主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0，支持30万张人脸图片，50个人脸名单库，支持30万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单。 6、支持32路人脸识别（1080p视频流）或80张/秒图片流比对报警。 7、支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR 8、支持16路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量) 9、支持64路周界防范，每路支持10条规则 支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对 支持2000万条人脸历史抓拍库 支持1000万条周界防范历史抓拍库 支持2000万人体检测历史抓拍库 支持2000万机动车检测历史抓拍库 支持2000万非机动车检测历史抓拍库 10、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报.支持双电源。 | 台 | 2 |
| 2 | 硬盘 | 4T企业级硬盘，3.5英寸/4000G/7200RPM/128M/SATA/5年质保。 | 块 | 32 |
| 3 | 视频监控接入平台软件 | 1，支持实时预览关闭、所有关闭；2，支持手动、自动切换主、辅码流类型；3，支持实时预览画面局部电子放大；4，支持实时优先、流畅优先、均衡优先及自定义的播放模式调节；5，支持实时画面的亮度、对比度、饱和度及色调的画面调节；6，支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强；7，支持本地视频、全部视频的分享；8，支持实时打标；9，支持视频通道的一帧图片浮窗显示；10，支持通道、全部通道的自定义收藏；11，支持通道实时预览实时上墙；12，支持画面0°、90°、180°、270°旋转；13，支持抓图、连续抓图（静默及连续张数须配置使能）；14，支持视频通道实时预览时一键切换至该视频通道的回放模块；15，支持实时预览通道的即时回放；16，支持轮巡计划、轮巡任务；17，支持通道音频、对讲；18，支持热成像接入及其画面点位温度显示；19，支持云台抢占；20，支持云台锁定；21，支持巡航线设置、启用、停用；22，支持守望点功能，当球机静止10s后将自动定位至守望点；23，支持实时预览画面叠加操作员信息、IP地址及操作类型；24，支持球机合成全景图片、自动定位到某个位置；25，支持雨刷、灯光、自动旋转、红外灯、线扫及巡迹；26，支持图形化、列表化方式展示录像查询结果；27，支持以不同颜色区别显示不同类型录像（所有录像、定时录像、报警录像、移动侦测、视频丢失及视频遮挡）；28，支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持抽帧；29，支持多路回放，多路同步回放（多路最大支持36路）；30，支持通道回放上墙；31，支持视频通道录像回放时一键切换至该视频通道的实时模块；32，支持视频预览、上墙、回放、云台、报警闪烁、卡口图片监控、移动终端GPS轨迹显示、历史轨迹查询及轨迹回放；33，支持可视域，地图中显示可视域摄像机的可视范围、距离；34，支持按照通道、报警类型、时间段等条件查询报警，支持报警系统事件记录；35，支持以语音播报方式报警；36，支持报警联动视频、报警输出；37，支持设备、视频通道、报警输入通道、智能通道及门禁通道等报警源选择；38，支持上墙轮巡计划，可根据时间点、时间间隔进行自动切换；39,支持设备的抓拍库查询，以图搜图;40,支持人脸库增、删、改、查，以图搜图，批量导入;41,支持对设备的人员布控，批量导入导出;42,支持对设备的人脸检测报警查询;43,支持对设备人脸库的管理;44,支持对人数统计设备画面显示;45,支持对查询到的人数统计结果进行图形化展示;46,支持平台与前端设备的语音对讲;47,支持平台对前端设备的语音广播;48,支持卡口过车信息接收及记录;49,支持车辆信息的条件筛选;50,支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出;51,支持添加图片通道作为报警源的布控信息、预案管理;52,LINUX操作系统；53，单台设备接入能力：单台最大支持接入IP2000； ★54、供应商需对接卧龙隧道管理处视频监控平台，接入卧龙隧道管理处视频监控到州交通运输局应急指挥中心，并上传到省交通运输厅指挥中心，提供承诺函，加盖供应商鲜章。 | 套 | 1 |
| 4 | 安装调试 | 安装调试并协调运营商网络。 | 项 | 1 |

注：1、本项目报价包含设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用等所有费用。

2、本项目核心产品：网络存储设备

3、签订合同前，中标供应商须提供产品样品、检测报告或原厂针对产品参数证明文件原件，交由采购人审核，合格后方可签订采购合同。

服务要求：

1、质保期为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

2、供应商须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

# 第四章  采购项目实质性要求

1.服务要求：

合同签订之日起30日内交货、安装、运行调试并完成交工验收。

2.政府采购合同内容条款要求：

以签定合同为准。

# 第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 一、法定代表人授权书

（采购机构名称）：

本授权声明：    （单位名称）,    （法定代表人姓名、职务）授权      （被授权人姓名、职务）为我方参加    项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：

法定代表人：

职    务：

被授权人：

职    务：

日    期：     年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证（复印件，复印双面，并在正、反面盖章）

## 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：

法定代表人（负责人）或授权代表：

日  期：    年    月    日

## 三、承诺函

（采购机构名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

1.我单位及其现任法定代表人、主要负责人有（ ）没有（ ）行贿犯罪记录；

2.我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

八、我单位承诺：没有处于禁止参加政府采购活动的期间。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

授权代表：

供应商名称：

日    期：     年    月    日

## 四、技术、服务要求应答表

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：

法定代表人（负责人）或授权代表：

日  期：     年     月      日

## 五、报价表

报 价 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 履约期限（交付使用期限） | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 人民币小写： 元 （人民币大写： ） |

供应商名称：        （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：             。

日 期：

# 第六章  评审方法

评标将以价格因素确定中标候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人为中标候选供应商或者供应商。评标委员会按各投标人的投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，可能影响商品质量和不能诚信屡约的，应当要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，或提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。